Техническое задание

Арт. 10934

Наименование объекта закупки

Пособие 2D «Формы минералов», тактильное, с тифломаркером

Цель закупки

Для инклюзивного развития для лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект, состоящий из тактильного 2D альбома и Тифломаркера, обеспечивающих все необходимые условия для комфортного и полноценного восприятия информации людьми с нарушением зрения. |
| --- | --- |
| 2D альбом |
| Описание объекта закупки 2D альбом | Изделие представляет собой тактильное пособие, выполненное в виде альбома, с листами формата А3, в количестве 9 штук. Для обеспечения доступности изучения информации всеми категориями граждан, пособие должно сочетать в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати, так и тактильную информацию, выполненную с применением рельефно-точечной системы Брайля и рельефно-графических изображений. Для обеспечения доступности слабовидящих и тотально незрячих людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть продублирована звуковым способом, посредством тифлометок, обеспечивающих голосовое повествование ранее записанной информации. Комментарии воспроизводятся с помощью Тифломаркера. |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, обложка и листы изделия должны быть изготовлены на основе вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. |
| Требование к общему исполнению | Изделие включает в себя обложку, 9 тактильных листов и прижимные металлические кольца. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик обложка и страницы альбома должны быть выполнены на основе вспененного ПВХ толщиной не менее 3мм. Для обеспечения достаточной площади, для размещения и восприятия информации, страницы альбома должны быть формата не менее А3. |
| Требование к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВxШxГ): 310x470x60 мм Размер листов должен быть не менее В×Ш: 297×420мм |
| Требования к информационному содержанию | Информация должна быть представлена тремя способами: - визуальным – выполненным способом полноцветной печати текста и изображений; - тактильным - с применением рельефно-точечной системы Брайля и рельефно-графических изображений, повторяющих графику полноцветного изображения - звуковым - в форме голосового повествования ранее записанной информации, посредством тифлометок и тифломаркера. |
| Требование к тактильной поверхности | Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоёв, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и максимально комфортного тактильного эффекта, листы должны иметь защитное покрытие прозрачным полиуретановым лаком с толщиной пленки не менее 250 мк. Не допускается поставка тактильных изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для предотвращения изнашивания обложка должна быть выполнена с ламинированием. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара, тактильное пособие должно быть упаковано в термовакуумную упаковку. |
| Тифломаркер |
| Описание объекта закупки Тифломаркер | Объект представляет собой устройство, объединяющее в одном корпусе сканер тактильных меток, речевой информатор, устройство записи звуковых сообщений, устройство воспроизведения записанных сообщений, МР3 проигрыватель. В комплект устройства входит зарядное устройство от USB порта и комплект тактильных самоклеящихся меток. Устройство помет распознавать каждую метку отдельно и записывать соответствующее данной метке звуковое сообщение. Устройство может распознавать не менее 400 различных меток. Устройство имеет удобную эргономичную форму и органы управления, адаптированные для незрячего человека. Устройство имеет русскоязычное голосовое меню, озвученное с учетом особенностей восприятия незрячим человеком. Устройство предназначено для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информацией звуковым способом. |
| Требования к используемому материалу и конфигурации корпуса | Изделие изготавливается из не пластифицированного полистирола. Для обеспечения удобства использования корпус изготовлен в форме маркера (ручки) с округлыми гранями и углами. Для обеспечения удобства использования длина устройства не превышает 135 мм, диаметр не более 30 мм. Для удобства повсеместного использования вес устройства не превышает 150 гр. |
| Требования к органам управления | Устройство имеет русскоязычное голосовое меню, адаптированное для использования незрячим. Кнопки устройства должны обладать тактильным эффектом и для комфортного управления незрячим должны быть расположены на расстоянии не менее 15 мм друг от друга. Устройство должно иметь светодиодный сигнализатор работоспособности. Устройство должно иметь разъём для подключения наушников и зарядного устройства. |
| Требования к функциональному управлению | Устройство должно иметь голосовое подтверждение на русском языке о включении, о включении режима максимальной громкости, о включении режима минимальной громкости. Активация записи голосовых сообщений должна активироваться при включении режима записи, при считывании метки с отсутствующими голосовыми сообщениями. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений при помощи встроенного микрофона. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений при подключении к РС. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения МР3 файлов как через встроенный микрофон так через наушники. |
| Требования к режимам работы | Режим «Включение» - устройство имеет речевое подтверждение при включении питания. Режим «Максимальная громкость» - устройство имеет речевое подтверждение на русском языке при включении достижении максимальной громкости. Режим «минимальная громкость» устройство имеет речевое подтверждение на русском языке при включении достижении максимальной громкости Режим «МР3 проигрыватель» устройство имеет речевое подтверждение на русском языке при режиме МР3 проигрыватель. Режим «Тифломаркер» устройство имеет речевое сопровождение на русском языке команды, когда необходимо записать сообщение на метку. Режим «Поиск» - при оставлении устройства на столе устройство подает звуковые сигналы о своём местоположении каждые 5 минут речевым сообщением на русском языке. Режим «Отключение» - устройство имеет речевое подтверждение при отключении питания. |
| Требования к визуально тактильным меткам | Тактильные метки должны иметь диаметр не менее 20 мм. Метки должны обладать тактильным эффектом для определения их незрячим. Метки должны быть на самоклеящейся основе. |
| Технические характеристики | Тип батареи – 3.7V литиевая батарея Время работы устройства – 4 часа Микрофон – встроенный высокочувствительный Динамик – Д28mm / 8Ω / 1W Встроенная память – 8G Разъем для наушников -3,5 мм – наличие Разъем для Micro USB – наличие Световой индикатор зарядки- наличие |
| Требования к комплектации и упаковке | Товар должен быть упакован в картонную коробку, внутри которой, каждый элемент должен иметь отдельную ячейку хранения. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пособие 2D «Формы минералов», тактильное – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Тифломаркер – 1 шт.

Кабель зарядки USB – 1 шт.

Тактильные метки – 400 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---