Техническое задание

Арт. 80046

Наименование объекта закупки

Магнитный фиксатор из нержавеющей стали.

Цель закупки

Обеспечение свободного и безопасного передвижения людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Описание объекта закупки

Фиксатор представляет собой изделие не больших размеров, выполненое из нержавеющей стали. Фиксатор оснащён не большим, но мощным магнитом для фиксации металлической створки двери в открытом положении.

Технические характеристики

| Требования к маркам используемых материалов | Конструкция изделия изготавливается из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304. |
| --- | --- |
| Требование к конструкции скамьи | Для обеспечения высокой прочности изделия, корпус фиксатора должен быть изготовлен из нержавеющей профильной трубы сечением не менее чем 40х40мм с толщиной стенки не менее 3мм. Для обеспечения устойчивости фиксатора и надёжного крепления основание должно быть изготовлено из листовой нержавеющей стали маркой не ниже AISI304 и толщиной не менее 3мм. Для надёжной фиксации дверной створки диаметр магнита должен быть не менее 35мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры магнитного фиксатора: высота не менее 135мм и не более 145мм, ширина не менее 9мм и не более 11мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | В виду обеспечения надёжного крепления изделие должно фиксироваться при помощи анкерных болтов в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы зачищены и заполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Магнитный фиксатор– 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---